## Slide 1: TEORI ANTRIAN

## Slide 2: TEORI ANTRIAN
Sistem ekonomi dan dunia usaha (bisnis) sebagian besar beroperasi dengan sumber daya yang relatif terbatas, sehingga sering terjadi suatu keadaan dimana orang-orang, barang-barang atau komponen-komponen harus menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan.
Garis –garis tunggu ini disebut dengan antrian (queues) yang berkembang karena fasilitas pelayanan (server) relatif mahal untuk memenuhi permintaan pelayanan.
Tujuan dasar model antrian : meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung, yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani.
Bila suatu sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah optimal, maka membutuhkan investasi modal yang berlebihan.
Bila jumlahnya kurang dari optimal menyebabkan tertundanya pelayanan
ANTRIAN
TUJUAN

## Slide 3: Rancangan Sistem Antrian
Pemilihan satu model antrian diatas, hanya dapat memberikan ukuran-ukuran kinerja yang menjabarkan perilaku sistem yang bersangkutan, yang meliputi antara lain :
ρ = utilitas
Ls = rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem
Lq = rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian
Ws = rata-rata waktu menunggu dalam sistem
Wq = rata-rata waktu menunggu dalam antrian
Untuk merancang model-model keputusan yang dapat dipergunakan dalam mengoptimumkan rancangan sistem antrian dapat digunakan model biaya atau model tingkat aspirasi.
Ukuran Kinerja Sistem
Optimasi Rancangan Sistem

## Slide 4: Model Keputusan Antrian
Secara umum, sebuah model biaya pada dasarnya menyeimbangkan dua jenis biaya yang bertentangan yaitu biaya pengadaan pelayanan dan biaya waktu menunggu. Biaya pertama mencerminkan sudut pandang pelayan (server) dan biaya kedua mewakili sudut pandang pelanggan (customer).
Model biaya dapat ditetapkan untuk dua situasi :
  Berkaitan dengan penentukan laju pelayanan optimum dari sebuah fasilitas pelayanan tunggal
  Berkaitan dengan penentuan jumlah optimum pelayan paralel dari suatu fasilitas pelayanan berganda.
1. Model Biaya
Model Biaya (lanj … )

## Slide 5: .
Biaya
Tingkat Pelayanan
Biaya Waktu Menunggu
Biaya Pengadaan Pelayanan
Total Biaya

## Slide 6
  Model ini berkaitan dengan situasi pelayanan tunggal (c=1) dimana laju kedatangan λ diketahui, dan laju pelayanan optimum μ ditentukan berdasarkan model biaya yang sesuai. Jika:
EOC (μ) = ekspektasi biaya pengoperasian fasilitas per satuan waktu pada μ tertentu.
EWC(μ) = ekspektasi biaya menunggu per satuan waktu pada μ tertentu
ETC (μ) = ekspektasi biaya total persatuan waktu pada μ tertentu
ETC (μ) = EOC (μ) + EWC (μ)
Bentuk spesifik EOC dan EWC sebagai fungsi dari μ tergantung pada situasi yang bersangkutan. Keduanya dapat linier maupun non linier kontinu maupun diskret. Tingkat pelayanan optimum terjadi ketika jumlah kedua biaya ini minimum.
  1a. Model Laju Pelayanan Optimum
Model Laju Pelayanan Optimum (lanj ....)

## Slide 7
Model ini berkaitan dengan penentuan jumlah pelayan paralel (c) yang optimum dimana laju kedatangan λ dan laju pelayanan μ, dari sebuah sarana pelayanan diketahui, dan nilai ETC (c) dapat dirumuskan sebagai berikut:
ETC (c) = EOC (c) + EWC (c)
ETC (c) = Ekspekstasi biaya total pada c tertentu
EOC (c) = Ekspekstasi biaya pengoperasian fasilitas per satuan waktu pada c tertentu.
EWC(c) = Ekspektasi biaya menunggu per satuan waktu pada c tertentu.
c optimal tercapai jika:
ETC (c-1) ≥ ETC (c) dan
ETC (c+1) ≥ ETC (c)
1b. Model Jumlah Pelayan Optimum
Model Jumlah Pelayan Optimum
(lanj …)

## Slide 8
Jika :
C1 = biaya per pelayan tambahan per satuan waktu
C2 = biaya per satuan waktu menunggu per pelanggan
Ls(c) = ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem pada c tertentu
EOC(c) = C1.c
EWC(c) = C2 Ls(c)
Nilai c optimum dapat ditentukan berdasarkan rumus :
Ls(c) – Ls(c+1) ≤ C1/C2 ≤ Ls(c-1)-Ls(c)
Nilai Ls(c) ditentukan sesuai model antrian dari sistem pelayanannya
Model Jumlah Pelayan Optimum
(lanj …)
Model Jumlah Pelayan Optimum
(lanj …)

## Slide 9
Model tingkat aspirasi menyadari kesulitan dalam mengestimasi parameter biaya, model ini secara langsung memanfaatkan karakteristik yang terdapat dalam sistem yang bersangkutan dalam memutuskan nilai-nilai “optimal” dari parameter perancangan. Optimal dalam arti memenuhi tingkat aspirasi tertentu yang ditentukan oleh pengambil keputusan.
Tingkat aspirasi didefinisikan sebagai batas atas dari nilai-nilai ukuran yang bertentangan yang ingin diseimbangkan oleh pengambil keputusan.
Dalam model ini ditentukan jumlah pelayanan (c) optimum dari dua ukuran yang bertentangan, yaitu :
Waktu menunggu dalam sistem (Ws)
Prosentase waktu menganggur para pelayan (X)
2. Model Tingkat Aspirasi
Model Tingkat Aspirasi (lanj …)

## Slide 10
Kedua ukuran ini mencerminkan aspirasi pelanggan dan pelayan. Jika tingkat aspirasi (batas atas) untuk Ws dan X adalah α dan β, maka metode tingkat aspirasi dapat diekspresikan secara matematis sebagai berikut :
Tentukan jumlah pelayan sedemikian rupa sehingga:
Ws ≤ α dan X ≤ β
Atau dapat digambarkan sebagai berikut:
Model Tingkat Aspirasi (lanj …)
Model Tingkat Aspirasi (lanj …)

## Slide 11
X = 100(1- λ /c µ)
dengan :
λ = rata-rata banyaknya pelanggan yang datang persatuan waktu
µ = rata-rata banyaknya pelanggan yang selesai dilayani persatuan waktu
Nilai Ws(c) dapat ditentukan sesuai model antrian dari sistem pelayanannya.
Dengan menempatkan α dan β dalam grafik, maka dapat ditentu kan kisaran c yang dapat diterima dan memenuhi kedua aspirasi tsb.
Jika kedua tingkat aspirasi tidak dapat dipenuhi secara simultan, maka salah satu atau kedua batasan perlu dilonggarkan sebelum keputusan dibuat. Untuk membatasi dalam pengambilan keputusan spesifik dapat dihitung parameter biaya C2 yang dihasilkan dari pemilihan c untuk tingkat aspirasi tertentu.
Model Tingkat Aspirasi (lanj …)
Model Tingkat Aspirasi (lanj …)

## Slide 12: Model Tingkat Aspirasi (lanj …)
Hal ini disebabkan bahwa pada umumnya lebih sulit untuk mengestimasikan biaya menunggu dibanding mengestimasikan biaya yang berkaitan dengan penambahan fasilitas/pelayan baru.
Berdasarkan rumus pada model biaya, maka nilai C2 berada pada kisaran :
Nilai Ls(c)) dapat ditentukan sesuai model antrian dari sistem pelayanannya
≤ C2 ≤

## Slide 13: Model-Model Antrian
a) Model Matematis
Model matematis dapat digunakan jika distribusi yang diajukan sesuai dengan asumsi ekponensial-poisson yang disyaratkan dalam kebanyakan model-model antrian yang dapat dipergunakan.
b) Model Simulasi
Model simulasi digunakan dalam keadaan dimana kemudahan matematik tidaklah fisibel, simulasi merupakan suatu substitusi yang pantas untuk pengevaluasian matematis dari sebuah model.
Dalam mengelompokkan model-model antrian yang berbeda-beda digunakan suatu notasi yang disebut Kendall’s Notation.