## Slide 1: MATERIAL TEKNIK
PERTEMUAN KE II
KLASIFIKASI BAHAN TEKNIK
Muchamad Sugarindra

## Slide 2: STANDAR KOMPETENSI
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang klasifikasi material teknik sebagai bahan perencanaan produk

## Slide 3: KLASIFIKASI MATERIAL
Material
Logam
Non logam
Logam murni
Logam paduan
Keramik
Komposit
Polimer
Logam fero
Non fero

## Slide 4: LOGAM MURNI
Adalah logam yang hanya terdiri satu jenis atom saja
contoh : besi (Fe) murni, tembaga (Cu) murni
Sifat logam murni:
  Hanya terdiri dari 1 unsur atom
  Masih membawa sifat murni
  Kuat, ulet, mudah dibentuk dan bersifat penghantar panas dan listrik yang baik

## Slide 5: LOGAM PADUAN
Merupakan logam yang terdiri dari 2 atau lebih jenis atom.
Contoh: paduan besi dan chrom, besi dan carbon, dll
Tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat fisik, mekanik, listrik dan visual yang lebih baik.

## Slide 6: Jenis-JENIS LOGAM PADUAN
Larut padat intersisi (menyisip), yaitu : suatu paduan yang terjadi bila atom yang larut mempunyai diameter yang jauh lebih kecil daripada yang dilarut
    Baja Carbon yang mengalami Nitriding dimana atom Fe (yang dilaruti) mempunyai diameter atom lebih besar bila dibandingkan dengan atom N (yang larut) dengan diameter lebih kecil sehingga menyisip diantara atom Fe

## Slide 7: Jenis-JENIS LOGAM PADUAN
Larut Padat Substitusi (menggantikan posisi yang dilaruti), yaitu : suatu paduan yang terjadi terutama bila diameter atom yang laruti hampir sama dengan diameter atom yang dilaruti
  Alumunium tembaga(diameter atom Al dan diameter atom Cu hampir sama),
  Besi  krom (diameter atom Fe dan diameter atom Cr hampir sama)

## Slide 8: KLASIFIKASI metal
Non Ferrous
Cast iron
Steel
Ferrous
Logam

## Slide 9: Logam  Besi tuang
Merupakan logam paduan
besi  karbon
Unsur Carbonnya 2.5% – 4%
Mempunyai sifat mampu lasnya rendah
Dapat berupa sementit (karbon bebas/grafit)
Biasa mengandung
  Karbon : 2,5 – 4 %
  Silicon : 1 – 3 %
  Mangan : 0,5 – 1 %
  Belerang : < 0,1 %.
  Phospor : < 1%

## Slide 10: Komposisi Besi Tuang

## Slide 11: Jenis besi tuang
BESI TUANG PUTIH (WHITE CAST IRON)
Karbon berbentuk sementit yang keras sehingga besi menjadi keras.
Mikrostrukturnya terdiri dari karbida yang menyebabkan berwarna putih

## Slide 12: Jenis besi tuang
BESI TUANG MAMPU TEMPA (MALLEABLE CAST IRON).
  Besi Tuang jenis ini dibuat dari Besi Tuang Putih dengan melakukan heat treatment kembali
  Tujuannya menguraikan seluruh gumpalan graphit (Fe3C) akan terurai menjadi matriks Ferrite, Pearlite dan Martensite.
  Mempunyai sifat yang mirip dengan Baja

## Slide 13: Jenis besi tuang
Besi tuang kelabu (grey cast iron)
  Jenis Besi Tuang ini sering dijumpai (sekitar 70% besi tuang berwarna abu-abu).
  Mempunyai graphite yang berbentuk FLAKE.
  Mempunyai sifat kekuatan tariknya tidak begitu tinggi dan keuletannya rendah sekali (Nil Ductility)

## Slide 14: Jenis besi tuang
BESI TUANG NODULAR (NODULAR CAST IRON)
  Merupakan perpaduan BESI TUANG KELABU.
  Mempunyai bentuk graphite FLAKE dimana ujung – ujung FLAKE berbentuk TAKIK-AN yang mempunyai pengaruh terhadap KETANGGUHAN, KEULETAN & KEKUATAN oleh karena untuk menjadi LEBIH BAIK, maka graphite tersebut berbentuk BOLA (SPHEROID) dengan menambahkan sedikit INOCULATING AGENT, seperti Magnesium atau calcium silicide.
  Mempunyai tingkat keuletan yang tinggi (Ductile Cast Iron)

## Slide 15: Logam  Baja / steel
Merupakan logam paduan
  logam besi  karbon
Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0.2% hingga 2.1%
Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom besi
Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah (titanium), krom (chromium), nikel, vanadium, cobalt dan tungsten (wolfram)

## Slide 16: Klasifikasi baja
Berdasarkan komposisi
  Baja karbon
  Baja tahan karat
Berdasarkan proses pembuatan
  Tanur baja terbuka
  Dapur listrik
  Proses oksida dasar
Berdasarkan bentuk produk
  Pelat batangan
  Tabung
  Lembaran
  Pita
  Bentuk sruktural
Baja paduan

## Slide 17: Klasifikasi baja
Berdasarkan struktur mikro
  Feritik
  Perlitik
  Martensitik
  austenitik
Berdasarkan kegunaan dalam konstruksi
  Baja struktural
  Baja non struktural

## Slide 19: Macam-macam struktur baja
ferit adalah larutan padat karbon dan unsur paduan lainya pada besi kubus pusat badan (Fe). Ferit terbentuk akibat proses pendinginan yang lambat dari austenit baja hypotektoid pada saat mencapai A3 . ferit bersifat sangat lunak ,ulet dan memiliki kekerasan sekitar 70 - 100 BHN dan memiliki konduktifitas yang tinggi.

## Slide 20: Macam-macam struktur baja
Sementit adalah senyawa besi dengan karbon yang umum dikenal sebagai karbida besi dengan prosentase karbon 6,67%C. yang bersifat keras sekitar 5 – 68 HRC
Perlit adalah campuran sementit dan ferit yang memiliki kekerasan sekitar 10-30HRC . Perlit yang terbentuk sedikit dibawah temperatur eutektoid memiliki kekerasan yang lebih rendah dan memerlukan waktu inkubasi yang lebih banyak.

## Slide 21: Macam-macam struktur baja
Bainit merupakan fasa yang kurang stabil yang diperoleh dari austenit pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur transformasi ke perlit dan lebih tinggi dari transformasi ke martensit.
Martensit merupakan larutan padat dari karbon yang lewat jenuh pada besi alfa sehingga latis-latis sel satuanya terdistorsi.

## Slide 22: Logam

## Slide 23: POLIMER

## Slide 24: polimer
Didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer
monomer adalah struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya untuk menyusun molekul polimer yang panjang dan berulang-ulang.
Polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari unit - unit berulang sederhana

## Slide 25: polimer
Klasifikasi polimer
Berdasarkan sumber
  Polimer alami (karet alam, karbohidrat, protein, selulosa dan wol)
  Polimer semi sintetis (karet sintetis)
  Polimer sintetis (nylon, poliester, polipropilen, polistiren)
Berdasarkan bentuk susunan rantainya
  Polimer linier: polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang
  Polimer bercabang: polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama
  Polimer silang: polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya

## Slide 26: polimer
Klasifikasi polimer….cont
3. Berdasarkan reaksi polimerisasi
Poliadisi: polimer yang terjadi karena reaksi adisi
Polikondensasi: polimer yang terjadi karena reaksi kondensasi/reaksi bertahap
4. Berdasarkan monomer
Homopolimer: polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama
Kopolimer: polimer yang terbentuk dari beberapa jenis monomer yang berbeda

## Slide 27: polimer
Klasifikasi polimer…Cont
5. Berdasarkan jumlah rantai karbonnya
1 ~ 4 Gas (LPG, LNG)
5 ~ 11 Cair (bensin)
9 ~ 16 Cairan dengan viskositas rendah
16 ~ 25 Cairan dengan viskositas tinggi (oli, gemuk)
25 ~ 30 Padat (parafin, lilin)
1000 ~ 3000 Plastik (polistiren, polietilen, dll)

## Slide 28: Karakteristik polimer
Densitas yang rendah, dibandingkan dengan logam dan keramik.
Rasio kekuatan terhadap berat (strength to weight) yang baik untuk beberapa jenis polimer.
Ketahanan korosi yang tinggi.
Konduktivitas listrik dan panas yang rendah.

## Slide 29: Polimer

## Slide 30: KOMPOSIT

## Slide 31: Komposit
Merupakan material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik selagi membentuk komponen tunggal
Perpaduan dari bahan yang dipilih berdasarkan kombinasi sifat fisik masing-masing material penyusun
Tujuannya: untuk menghasilkan material baru dengan sifat yang unik dibandingkan sifat material dasar sebelum dicampur

## Slide 32: komposit
Umumnya dalam komposit terdapat bahan yang disebut sebagai “matriks” dan bahan “penguat”.
Bahan matriks umumnya dapat berupa logam, polimer, keramik, karbon.
Matriks dalam komposit berfungsi untuk mendistribusikan beban kedalam seluruh material penguat komposit.
Sifat bahan penguat biasanya kaku dan tangguh
Contoh bahan penguat: serat karbon, serat gelas, keramik. Serat alam

## Slide 33: komposit
Contoh
  Plasik + fiber
  Metal matrix komposit
  Ceramic matrik komposit
  Engineering wood
Contoh: body dan rangka pesawat, body mobil

## Slide 34: Karakteristik komposit
  Berat yang lebih ringan,
  Keliatan dan kekuatan yang lebih tinggi,
  Tahan korosi dan
  memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut-baut penyambung.
  Kekuatan tarik dari komposit serat karbon lebih tinggi daripada semua paduan logam.

## Slide 35: Komposit

## Slide 36: KERAMIK

## Slide 37: keramik
Merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa antara satu atau lebih unsur-unsur logam dengan satu atau lebih unsur-unsur non logam.
Ikatan ionik dan kovalen menyebabkan keramik mempunyai titik lebur tinggi dan bersifat isolator
Keramik terdiri dari
  Keramik tradisional, disusun oleh tanah liat, silika dan feldspar. Cth. bata, ubin, genteng dan porselen
  Keramik murni atau teknik, disusun oleh senyawa murni.

## Slide 38: Karakteristik keramik
Getas
Mudah pecah
Titik lebur tinggi
Tahan korosi
Konduktivitas termal rendah
Kekuatan kompresif yang baik
Kekuatan tarik yang rendah

## Slide 39: Keramik

## Slide 40: Tugas 1

## Slide 41: Radiator  kipas & radiator

## Slide 42: Piston & ring piston

## Slide 43: sepeda

## Slide 44: helm