## Slide 1: Model penjadwalan tenaga kerja
…

## Slide 2: Model – Penjadwalan Kerja
PT. Kerja Makmur (KM) ingin menjadwalkan tenaga kerja full time untuk setiap hari dalam seminggu (senin sampai minggu). Jumlah kebutuhan tenaga kerja full time setiap hari ditunjukkan Tabel. Setiap pekerja harus bekerja lima hari berturut-turut dan istirahat dua hari berikutnya. PT. KM ingin meminimumkan tenaga kerja full time yang harus digaji. Formulasikan permasalahan tersebut dalam Programa Linier

## Slide 3: Model – Penjadwalan Kerja
Kebutuhan tenaga kerja setiap hari
Hari | Jlh tenaga kerja
Senin | 17
Selasa | 13
Rabu | 15
Kamis | 19
Jum’at | 14
Sabtu | 16
Minggu | 11

## Slide 4: Model – Penjadwalan Kerja
Data:
Ingin meminimumkan jumlah tenaga kerja yang harus digaji
Setiap tenaga kerja harus bekerja 5 hari berturut-turut, kemudian beristirahat 2 hari berikutnya
Jumlah kebutuhan tenaga kerja setiap hari: Senin=17, Selasa=13, Rabu=15, Kamis=19, Jum’at=14, Sabtu=16 dan Minggu=11

## Slide 5: Model – Penjadwalan Kerja
Variabel Keputusan:
xi = jumlah tenaga kerja yang bekerja pada hari i, i=1,2, …, 7 (1=Senin, 2=Selasa, 3=Rabu, 4=Kamis, 5=Jum’at, 6=Sabtu dan 7=Minggu)

## Slide 6: Model – Penjadwalan Kerja
Maka: - Fungsi Tujuan
min Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7
- Fungsi Kendala
Senin: x1 ≥ 17
Selasa: x2 ≥ 13
Rabu: x3 ≥ 15
Kamis: x4 ≥ 19
Jum’at: x5 ≥ 14
Sabtu: x6 ≥ 16
Minggu: x7 ≥ 11
xi ≥ 0

## Slide 7: Model – Penjadwalan Kerja
Variabel Keputusan:
xi = jumlah tenaga kerja yang mulai bekerja pada hari ke-i, i=1,2, …, 7 (1=Senin, 2=Selasa, 3=Rabu, 4=Kamis, 5=Jum’at, 6=Sabtu dan 7=Minggu)
x1 artinya tenaga kerja yang bekerja dari Senin hingga Jumat

## Slide 8: Model – Penjadwalan Kerja
Definisi ini berarti bahwa:
-jumlah tenaga kerja full time=jumlah tenaga kerja yang mulai bekerja pada hari Senin + jumlah tenaga kerja yang mulai bekerja pada hari selasa + … + jumlah tenaga kerja yang mulai bekerja pada hari minggu
Siapa pekerja yang bekerja pada hari senin? Setiap pekerja kecuali yang mulai bekerja pada hari selasa dan rabu (ingat: setiap pekerja bekerja 5 hari berturut-turut)
Maka formulasi modelnya:

## Slide 9: Model – Penjadwalan Kerja
Maka Fungsi Tujuan
min Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7
Fungsi Pembatas:
Senin: x1 + x4 + x5 + x6 + x7 ≥ 17
Selasa: x1 + x2 + x5 + x6 + x7 ≥ 13
Rabu: x1 + x2 + x3 + x6 + x7 ≥ 15
Kamis: x1 + x2 + x3 + x4 + x7 ≥ 19
Jum’at: x1 + x2 + x3 + x4 + x5 ≥ 14
Sabtu: x2 + x3 + x4 + x5 + x6 ≥ 16
Minggu: x3 + x4 + x5 + x6 + x7 ≥ 11
xi≥0, i=1,2, … , 7