## Slide 1: PEMODELAN SISTEM
***
3
Notes: bb

## Slide 2: Beberapa Aspek untuk Memahami Sistem
Aspek Struktural yaitu konfigurasi fisik dari sistem
-fisik artinya elemen-elemen dari sistem
-konfigurasi artinya keterkaitan antara elemen dalam sistem
-juga harus mengetahui batas-batas (boundaries) sistem. Batas sistem diketahui dari tujuan, relevansi-nya dengan tujuan dan signifikansi-nya.
Contoh:

## Slide 3: Beberapa Aspek untuk Memahami Sistem
E1
E2
E3
E0
Lingkungan

## Slide 4: Matriks Karakteristik
Relasi antar elemen:
R=rij
rij =1 ada hubungan
rij =0 tdk ada hubungan
 | E0 | E1 | E2 | E3
E0 | 0 | 0 | 0 | 1
E1 | 0 | 0 | 1 | 1
E2 | 1 | 0 | 1 | 1
E3 | 0 | 1 | 1 | 0

## Slide 5: Sistem - Lingkungan
Dilihat dari lingkungan variabel sistem ada dua yaitu:
Variabel eksogen yaitu variabel dari lingkungan mempengaruhi sistem. Variabel ini umumnya relatif sulit dikendalikan, misal variabel demand
Variabel endogen yaitu variabel sistem mempengaruhi lingkungan dan elemen lain dalam sistem. Variabel ini umumnya relatif mudah dikendalikan karena dalam sistem

## Slide 6: Beberapa Aspek untuk Memahami Sistem
Aspek Fungsional yaitu untuk menjawab seberapa besar hubungan antar elemen. Untuk itu harus melakukan identifikasi variabel dan fungsi tujuan.
Contoh: Parkir Kampus
elemen: -kendaraan (jumlah)
-pelataran parkir (biaya)
-petugas (biaya)
-peraturan (biaya)
Fungsi Tujuan: ingin menentukan semua elemen dan atribut-atributnya dengan derajat servis tertentu untuk melayani semua yang ingin parkir

## Slide 7: Beberapa Aspek untuk Memahami Sistem
Tujuan: minimized cost sehingga atribut-atributnya diarahkan ke biaya (minimized cost)
Atribut adalah ciri atau karakteristik dari elemen yang mempengaruhi pencapaian tujuan
-pelataran: L x C, L=luas, m2, C=biaya/m2
-kendaran: jumlah kendaraan rata-rata,
mobil=L1 m2, motor=L2 m2, sehingga:
L=MB.L1 + MT.L2, MB=jumlah mobil,
MT=jumlah motor

## Slide 8: Pengertian Elemen, Atribut dan Relasi
Elemen adalah obyek atau bagian dari sistem (sub sistem), hasil agregasi (pengelompokan). Pengelompokan dilakukan berdasar fungsi tujuan, misal kendaraan (mobil, motor), pelataran (untuk parkir, untuk penjaga, untuk jalan)
Atribut (properties) adalah ciri-ciri elemen atau ukuran yang relevan. Misal: jumlah mobil, jumlah motor, luas lahan untuk pos jaga, luas lahan untuk lorong (jalan)

## Slide 9: Pengertian Elemen, Atribut dan Relasi
Relasi yaitu hubungan antar atribut masing-masing elemen. Misal: semakin banyak mobil yang parkir, semakin luas pelataran parkir yang harus disediakan.
Contoh lain:

## Slide 10: Sistem: Prodi T. Industri (PTI)
PTI
PTK
PTE
PTIF
PTM

## Slide 11: Elemen-elemen Prodi T. Industri
Pengelola Prodi
Dosen
Mahasiswa
Administratif
Laboratorium
Kurikulum
Sarana perkuliahan
Regulasi
… dst (dan saya tidak tahu)

## Slide 12: Tujuan Prodi T. Industri
Menghasilkan lulusan Teknik Industri yang mampu dalam perencanaan, disain, analisis, pengembangan, implementasi, dan perbaikan sistem industri terintegrasi berbasis sistem informasi
Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan industri
Menciptakan iklim akademik yang kondusif
Meningkatkan kegiatan penelitian yang berkualitas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

## Slide 13: Tujuan Prodi T. Industri
Meningkatkan kemampuan soft skill bagi lulusan berdasarkan risalah Islamiyah
Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan industri untuk kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kualitas kegiatan dakwah Islamiyah

## Slide 14: Fungsi Tujuan – Umum
Minimasi biaya, minimasi waktu, minimasi jarak, minimasi waste, minimasi jumlah pekerja, dll (dan lalu lupa)
Maksimasi keuntungan, maksimasi pendapatan, maksimasi manfaat, dsb (dan saya bingung)
Lalu Fungsi Tujuan Prodi TI di atas???

## Slide 15: Tujuan Prodi T. Industri
Menghasilkan lulusan Teknik Industri yang mampu dalam perencanaan, disain, analisis, pengembangan, implementasi, dan perbaikan sistem industri terintegrasi berbasis sistem informasi
Fungsi Tujuan – Elemen – Atribut ??
(menarik untuk Skripsi???)