## Slide 1: Pembentukan model
***

## Slide 2: Contoh pembentukan model
Kasus. Penjual Bakso
Pak Amir setiap hari menjual 3 macam Bakso yaitu Bakso Ikan (BI), Bakso Urat (BU) dan Bakso Daging (BD), dengan harga jual masing-masing, BI Rp 5.000 per mangkok, BU dan BD Rp 4.500 per mangkok. Setiap hari jumlah yang terjual dari ketiga macam Bakso tersebut sangat bervariasi. Pak Amir menginginkan untuk memaksimumkan pendapatan setiap hari. Permasalahannya adalah berapa sebaiknya masing-masing macam Bakso tersebut harus disediakan setiap harinya agar tujuan tersebut tercapai?

## Slide 3
No | Jumlah bakso jenis i yang terjual, unit |  |  | Pendapatan (Rupiah)
 | BI (X1) | BU (X2) | BD (X3) | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 19 26 32 24 24 25 28 26 29 30 31 27 33 30 30 29 | 15 17 17 20 19 21 22 18 20 21 22 22 20 25 16 18 | 18 19 21 23 19 16 18 20 22 23 24 21 18 23 19 19 | 278.000 329.000 371.000 348.000 329.000 326.000 358.000 340.000 377.000 393.000 409.000 371.000 373.000 413.000 344.000 349.000
DATA PENGAMATAN

## Slide 4
No | Jumlah bakso jenis i yang terjual, unit |  |  | Pendapatan (Rupiah)
 | BI (X1) | BU (X2) | BD (X3) | 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 31 32 28 22 31 26 29 30 28 26 34 28 28 33 30 | 21 23 14 16 23 19 19 19 20 15 22 18 19 21 21 | 21 21 17 11 20 17 19 19 20 17 22 18 18 20 19 | 386.000 401.000 322.000 256.000 390.000 327.000 354.000 359.000 360.000 307.000 412.000 338.000 343.000 390.000 369.000
Jumlah | 879 | 603 | 602 | 11.017.000
DATA PENGAMATAN

## Slide 5: Identifikasi Permasalahan dan Tujuan
Tiga macam bakso: BI, BU dan BD
Keinginan: pendapatan optimum setiap hari
Permasalahan: untuk menentukan pada tingkat kombinasi yang bagaimanakah bakso harus disediakan oleh Pak Amir agar pendapatan optimum
Tujuan: menghasilkan suatu model optimasi sebagai alat analisa keseharian, untuk pengembangan usaha bakso tersebut

## Slide 6: Pendefinisian Sistem (Model Konseptual)
Skema sistem
Konsumen
Bakso
Perlengkapan

## Slide 7: Elemen-Elemen Sistem
Elemen-elemen Sistem:
Elemen Konsumen
Elemen Bakso
Elemen Perlengkapan
Elemen Kompleks yaitu elemen yang terbentuk dari relasi antara elemen konsumen, bakso dan perlengkapan

## Slide 8: Elemen dan Atribut Sistem
Atribut masing-masing elemen
Elemen Konsumen
Ciri-ciri (atribut) dari elemen konsumen adalah:
-konsumen berdasarkan jender (laki-laki dan wanita)
-konsumen berdasarkan usia (anak-anak, dewasa dan orang tua)
Elemen Bakso
Atribut dari elemen bakso adalah:
-macam bakso yaitu BI, BU dan BD
-jumlah masing-masing macam bakso

## Slide 9: Elemen dan Atribut Sistem
Elemen Bakso
-jumlah bakso yaitu jumlah keseluruhan dari ketiga macam bakso yang harus disediakan
Elemen Perlengkapan
Atribut dari elemen perlengkapan adalah:
-jumlah mangkok yang harus disediakan
Elemen Kompleks
Atribut dari elemen kompleks adalah:
-jumlah bakso yang diminta yaitu atribut yang timbul dari keterkaitan antara konsumen dengan bakso

## Slide 10: Elemen dan Atribut Sistem
-kapasitas maksimum yaitu atribut yang timbul dari keterkaitan antara ketiga elemen
-pendapatan yaitu atribut yang timbul dari keterkaitan antara ketiga elemen dan merupakan tujuan dari model yang akan dihasilkan

## Slide 11: Keterkaitan Ketiga Elemen
Skema keterkaitan ketiga elemen
Konsumen
Perlengkapan
Bakso yang
terpilih
Bakso

## Slide 12: Identifikasi Variabel Sistem
Variabel adalah atribut yang dapat dikuantifisir.
Terdapat 3 tipe variabel suatu model yang perlu diidentifikasi yaitu:
Dependent variable (ukuran keberhasilan suatu sistem)
Controllable variable (variabel yang dapat dikendalikan)
Uncontrollable variable (variabel yang tidak dapat dikendalikan)

## Slide 13
No. | Elemen | Atribut | Skala | Satuan
1 2 3 4 | Konsumen Bakso Perlengka- pan Kompleks | -jenis berdasarkan jender -jenis berdasarkan usia -jumlah bakso yang harus di- sediakan -jumlah mangkok yang harus di- sediakan -jumlah bakso yang diminta -kapasitas maksimum permintaan -pendapatan | Nominal Ordinal Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio | - - Unit Buah Buah Unit Rupiah
Identifikasi Variabel Sistem

## Slide 14: Formulasi Model
Dalam formulasi model yang penting harus diperhatikan adalah keterkaitan antara variabel, karena model terbentuk dari relasi antara variabel.
Penentuan relasi antara variabel dilakukan tahap demi tahap seperti berikut:
Tahap 1: merupakan relasi antara konsumen dengan macam bakso yang disediakan.

## Slide 15: Formulasi Model
Diagram relasi:
S, U
X1, X2, X3
K
Xi
QX
Dengan:
X1,X2,X3 : jenis bakso yang di-
sediakan
X1 : bakso ikan (BI)
X2 : bakso urat (BU)
X3 : bakso daging (BD)
S : konsumen berdasar
jender
U : konsumen berdasar
usia
K : konsumen
QX : jumlah bakso yang
diminta

## Slide 16: Formulasi Model
Dari relasi di atas dapat ditentukan bahwa:
dengan PX : jenis bakso yang disediakan
Tahap 2: merupakan relasi antara jumlah mangkok yang
terpakai dengan jenis bakso yang tersedia
X1, X2, X3
M
AP
dengan:
M : jumlah mangkok yang
terpakai
AP : alternatif pendapatan

## Slide 17: Formulasi Model
Dari relasi di atas dapat ditentukan bahwa:
Tahap 3: merupakan relasi antara jumlah bakso yang di-
minta (QX) dengan jumlah mangkok maksimal
yang disediakan
QX
J
KD
dengan:
J : jumlah mangkok maksimal yang
disediakan
KD : kapasitas maksimal permintaan

## Slide 18: Formulasi Model
Dari relasi di atas dapat ditentukan bahwa:
Tahap 4: pada tahapan ini ditentukan optimasi pendapatan yang diperoleh dengan mendasarkan pada relasi yang telah dibuat pada tahap-tahap sebelumnya.
Skema relasi pada tahap optimasi pendapatan ditunjukkan seperti berikut:

## Slide 19: Formulasi Model
Skema:
AP
J
KD
TX
TP
TP : total pendapatan
TX : jumlah bakso

## Slide 20: Formulasi Model
Dari relasi di atas diperoleh:
atau
CX : harga jual jenis bakso yang
disediakan
Dari uraian hubungan-hubungan antara variabel di atas,
dapat diformulasikan model yang hendak dibuat yaitu:

## Slide 21: Model yang Dihasilkan
***FUNGSI TUJUAN
***FUNGSI PEMBATAS

## Slide 22: Model yang Dihasilkan
dengan:
CX : harga jual per unit dari masing-masing macam
bakso yang disediakan
: jumlah maksimal dari masing-masing macam
bakso yang disediakan
j : hari-hari pengamatan
PX : macam bakso yang disediakan
: jumlah maksimal untuk maksimal semua
macam bakso yang disediakan

## Slide 23: Model yang Dihasilkan
Model
***Fungsi Tujuan
Max : TP = a + b.X1 + c.X2 + d.X3
***Fungsi Pembatas
X1 ≤ max (X1j)
X2 ≤ max (X2j)
X3 ≤ max (X3j)
X1 + X2 + X3 ≤ max (Xij)
dengan:
a,b,c,d : parameter model
X1 : bakso ikan; X2 : bakso urat; X3 : bakso daging

## Slide 24: Parametrisasi Model
Untuk menentukan nilai-nilai parameter model, harus dilakukan pengamatan sehingga diperoleh data.
Pengamatan dilakukan terhadap penjualan bakso Pak Amir selama 31 hari dengan harga jual masing-masing bakso adalah:
Bakso Ikan (BI) =Rp 5.000 per porsi
Bakso Urat (BU) =Rp 4.500 per porsi
Bakso Daging (BD) =Rp 4.500 per porsi
Data pengamatan pada tabel.

## Slide 25: ParAmetrisasi Model
Model
***Fungsi Tujuan
Max : TP = a + b.X1 + c.X2 + d.X3
***Fungsi Pembatas
X1 ≤ 34
X2 ≤ 25
X3 ≤ 24
X1 + X2 + X3 ≤ 83
X1, X2, X3 ≥ 0

## Slide 26: Parametrisasi Model
Untuk menentukan nilai parameter a, b, c dan d dari Fungsi Tujuan model, digunakan metode kuadrat terkecil (least square). Dengan metode kuadrat terkecil, diperoleh nilai a, b, c dan d berikut:
a= – 18.255 ; b=944 ; c=459,5 ; d=931,4 shg:
TP= – 18.255 + 944 X1 + 459,5 X2 + 931,4 X3

## Slide 27: Model yang dihasilkan
Dengan demikian model yang dihasilkan adalah:
Fungsi Tujuan:
Max : TP= – 18.255 + 944 X1 + 459,5 X2 + 931,4 X3
Fungsi Pembatas:
X1 ≤ 34
X2 ≤ 25
X3 ≤ 24
X1+ X2 + X3 ≤ 83
X1, X2, X3 ≥0
Apa model yang dihasilkan sesuai dgn dunia nyata???

## Slide 28: Model yang dihasilkan
Ataukah model yang seharusnya spt berikut: ???
Fungsi Tujuan:
Max : TP= 6000 X1 + 5000 X2 + 5000 X3
Fungsi Pembatas:
X1 ≤ 34
X2 ≤ 25
X3 ≤ 24
X1+ X2 + X3 ≤ 83
X1, X2, X3 ≥0