## Slide 1: Model optimasi produksi
***

## Slide 2: Karakterisasi Sistem
Kasus1. Optimal Production (Murthy hal 12)
Susu dapat dikonsumsi langsung atau diproses lagi untuk menghasilkan cream, yoghurt dan cheese. PT. Beta memproduksi susu untuk suatu daerah tertentu, juga mempunyai pabrik untuk membuat berbagai produk dari susu. PT. Beta ingin memaksimumkan profit.
Problem bagi perusahaan adalah menentukan jumlah relatif yang diproduksi dari masing-masing produk untuk memaksimumkan profit

## Slide 3: Karakterisasi Sistem
Hal-hal yang perlu direview dari kasus ini:
Memaksimumkan profit dengan variasi jumlah produk yang disediakan
Horison (interval) waktu perusahaan ingin memaksimumkan keuntungan.
Jika waktunya cukup lama, maka waktu dianggap tak terhingga, sehingga optimasi dilakukan tiap unit waktu. Waktu tak terhingga untuk mengakomodasi optimasi pada kondisi asymptotic.

## Slide 4: Karakterisasi Sistem
Jika waktunya cukup pendek, maka waktu menjadi elemen penting dari sistem/model, sehingga pemodelan dilakukan sebagai sistem dinamis
3. Elemen waktu dapat dianggap kontinyu atau diskrit. Kontinyu terlalu detail, maka karakterisasi sistem digunakan waktu diskrit. Karakterisasi setiap hari, fluktuasinya terlalu tinggi, sedangkan jika setiap bulan terlalu lama, maka diambil karakterisasi untuk waktu setiap minggu.

## Slide 5: Karakterisasi Sistem
Notasi yang digunakan:
X : jumlah susu yang dikirim ke pabrik, liter
Y1 : jumlah susu yang digunakan untuk memproduksi cheese, liter
Z1 : jumlah cheese yang diproduksi, kg
S1 : jumlah cheese yang terjual, kg
D1 : jumlah demand cheese, kg
Analog dengan cheese: Yoghurt : {Y2, Z2, S2, D2}
Cream : {Y3, Z3, S3, D3}
Y4 : jumlah susu proses yang dijual dalam bentuk susu, liter
D4 : jumlah demad susu yang diproses, liter

## Slide 6
Y1
Y2
Y3
Y4
D1
Z1
S1
Z2
S1
Z3
S3
Z4
S4
D2
D3
D4
T1
c1
s1
T2
c2
s2
X
T3
c3
s3
c4
s4

## Slide 7: Karakterisasi Sistem
Sistem merupakan open system dengan 5 variabel input yaitu X dan Di, i=1,2,3,4 serta 4 variabel output yaitu
Si, i=1,2,3,4. Variabel lain merupakan variabel internal sistem.
Parameter sistem: cj, sj, dan Tj, j=1,2,3
c1 : biaya produksi per unit cheese
s1 : harga jual per unit cheese
T1 : jumlah kebutuhan unit susu untuk memproduksi satu unit cheese (analog untuk yoghurt&cream), atau jumlah cheese yang dapat diproduksi tiap liter susu
c0 : biaya produksi per unit susu sebelum diproses

## Slide 8
X
Y1
Z1
S1
D1
T1
c1
s1
Kasus harga jual tetap tidak dipengaruhi jumlah yang
diproduksi

## Slide 9
X
Y1
Z1
S1
D1
T1
c1
s1
Kasus harga jual dipengaruhi jumlah yang diproduksi dan
harga jual dianggap variabel

## Slide 10: Karakterisasi Sistem
Jika ditetapkan jumlah produksi tidak lebih dari demand, maka pembatas (constraint) sistem:
Zi ≤ Di (i=1,2,3,4), dan pembatas lain:
Y1 + Y2 + Y3 + Y4 < X
Jika semua yang diproduksi terjual dan informasi tentang demand relatif pasti, maka sistem yang dimodelkan adalah Open Deterministic Static System
Jika jumlah produksi pada minggu ke-i tidak semua terjual dan diperhitungkan untuk produksi dan penjualan minggu ke-(i+1), maka sistem menjadi lebih kompleks.

## Slide 11: Formulasi Model
Jumlah produksi Cheese:
Z1 = T1*Y1 (1)
Kebutuhan biaya untuk memproduksi Cheese adalah:
c1*Z1 = c1*T1*Y1 (2)
Perusahaan memproduksi tidak lebih dari permintaan pasar, maka:
Z1 = T1*Y1 ≤ D1 (3)

## Slide 12: Formulasi Model
2. Jumlah produksi Yoghurt:
Z2 = T2*Y2 (4)
c2*Z2 = c2*T2*Y2 (5)
Z2 = T2*Y2 ≤ D2 (6)
Jumlah produksi Cream:
Z3 = T3*Y3 (7)
c3*Z3 = c3*T3*Y3 (8)
Z3 = T3*Y3 ≤ D3 (9)

## Slide 13: Formulasi Model
4. Jumlah produksi susu proses:
Z4 = T4*Y4 (10)
c4*Z4 = c4*T4*Y4 (11)
Z4 = T4*Y4 ≤ D4 (12)
Maka total biaya produksi:
(13)

## Slide 14: Formulasi Model
Total Pendapatan (TR):
(14)
Kendala:
(15)
Biaya produksi susu:
c0.X
(16)

## Slide 15: Formulasi Model
Maka Total Profit, f(Y):
(17)
Dengan fungsi kendala:
Ti*Yi ≤ Di (18)
(19)
Model diformulasikan dalam bentuk Programa Linier

## Slide 16: Model optimasi perencanaan produksi
***

## Slide 17: Perumusan Permasalahan
Kasus7. Perencanan produksi
PT. ABC memproduksi beberapa macam produk setiap bulan. Perusahaan menetapkan kebijakan jumlah inventory tertentu agar selalu dapat memenuhi permintaan konsumen. Namun jika permintaan tinggi dan perusahaan tidak mampu memenuhi dengan produksi sendiri, PT. ABC mempunyai perusahaan mitra yang biasa untuk sub kontrak produksi. PT. ABC ingin menyusun model perencanaan produksi

## Slide 18: Perumusan Permasalahan
Identifikasi masalah: (antara lain)
Berapa sebaiknya jumlah yang harus diproduksi untuk masing-masing tipe produk, yang meminimumkan biaya sub kontrak?
Berapa sebaiknya jumlah yang harus diproduksi untuk masing-masing tipe produk, yang meminimumkan biaya inventory?

## Slide 19: Karakterisasi Sistem
Elemen-elemen yang terlibat:
Inventory – kebijakan inventory
Jumlah permintaan – demand
Jumlah produk dari sub kontrak
Jumlah produksi
Struktur produk – produk dan komponen

## Slide 20: Perec. Produksi SMBP (Toha, 1993b)
Jika:
Dt : banyaknya permintaan pada periode t
It : banyakya produk jadi yang disimpan
pada periode t
It-1 : banyaknya produk jadi dari periode
sebelumnya, (t-1)
Pt : banyaknya produksi pada periode t
Bt : banyaknya penerimaan dari sub-kontrak
pada periode t
Maka:

## Slide 21: Model Perec. Produksi SMBP
Skema sistem digambarkan sebagai berikut:
t
It-1
It
Dt
Pt
Bt

## Slide 22: Perec. Produksi SMBP
Apabila pada periode t permintaan pasar sebanyak Dt, maka banyaknya produk jadi yang disimpan pada periode t adalah:
It = It-1 – Dt, It≥0 (1)

## Slide 23: Model Perec. Produksi SMBP
Apabila sudah direncanakan pada periode t akan ada penerimaan produk jadi dari sub-kontrak sebanyak Bt, maka banyaknya produk jadi yang disimpan pada periode t adalah:
It = It-1 + Bt – Dt , It ≥0 (2)

## Slide 24: Model Perec. Produksi SMBP
Dengan adanya kegiatan produksi pada periode t, yang akan menghasilkan produk jadi sebanyak Pt, maka banyaknya produk jadi yang disimpan pada saat t adalah:
It = It-1 + Bt + Pt – Dt , It ≥ 0 (3)

## Slide 25: Model Perec. Produksi SMBP
Sehingga apabila ingin ditetapkan suatu rencana produksi, dengan telah diketahui It-1, Bt, Dt, dan It telah ditetapkan, maka rencana produksi adalah:
Pt = Dt – Bt + It – It-1, Pt ≥ 0 (4)

## Slide 26: Model Perec. Produksi SMBP
Karena untuk melakukan produksi membutuhkan waktu produksi (production lead time) selama L>0, maka rencana produksi menjadi:
Pt-L = Dt – Bt + It – It-1, Pt-L ≥ 0 (5)
Pt-L : banyaknya produksi yang mulai dilaksanakan
pada saat akhir periode (t-L) dan selesai pada
saat akhir periode t

## Slide 27: Model Perec. Produksi SMBP
Apabila kegiatan produksinya melibatkan lebih dari satu produk
atau komponen, maka persamaan produksi menjadi:
Pi,t-Li = Dit – Bit + Iit – Ii,t-1 , Pi,t-Li ≥ 0 (6)
Dengan:
i : menyatakan produk atau komponen ke-i, i=1,2, ,N
N : menyatakan jumlah jenis produk atau komponen
Li : menyatakan waktu-produksi pembuatan produk atau komponen ke i
Persamaan (6) merupakan persamaan yang berlaku hanya untuk produk atau komponen i yang saling independen.

## Slide 28: Model Perec. Produksi SMBP
Berdasarkan pada karakteristik SMBP non-repetitif, dimana persediaan produk atau komponen jadi tidak diinginkan, maka persoalannya adalah meminimumkan persediaan semua produk atau komponen jadi sepanjang horison perencanaan T.
Minimasi ini disebut sebagai minimasi ongkos persediaan. Dengan demikian model optimasinya adalah:

## Slide 29: Model Perec. Produksi SMBP
Minimasi
dengan memperhatikan
(9)
(10)
Ii0 =IiT =0, Iit≥0, Pit≥0,
(11)
Z : ongkos simpan seluruh produk atau komponen
sepanjang horison perencanaan t=1,2, …, T
hit : koefisien ongkos simpan produk atau komponen, hit>0
Dit – Bit + Iit – Ii,t-1 =Pi, t-Li