## Slide 1: Pembentukan Model optimasi produksi
***

## Slide 2: Formulasi Model
Jumlah produksi Cheese:
Z1 = T1*Y1 (1)
Kebutuhan biaya untuk memproduksi Cheese adalah:
c1*Z1 = c1*T1*Y1 (2)
Perusahaan memproduksi tidak lebih dari permintaan pasar, maka:
Z1 = T1*Y1 ≤ D1 (3)

## Slide 3
X
Y1
Z1
S1
D1
T1
c1
s1

## Slide 4: Formulasi Model
2. Jumlah produksi Yoghurt:
Z2 = T2*Y2 (4)
c2*Z2 = c2*T2*Y2 (5)
Z2 = T2*Y2 ≤ D2 (6)
Jumlah produksi Cream:
Z3 = T3*Y3 (7)
c3*Z3 = c3*T3*Y3 (8)
Z3 = T3*Y3 ≤ D3 (9)

## Slide 5: Formulasi Model
4. Jumlah produksi susu proses:
Z4 = T4*Y4 (10)
c4*Z4 = c4*T4*Y4 (11)
Z4 = T4*Y4 ≤ D4 (12)
Maka total biaya proses produksi:
(13)

## Slide 6: Formulasi Model
Total Pendapatan (TR):
(14)
Kendala:
(15)
Biaya produksi susu:
c0.X
(16)

## Slide 7: Formulasi Model
Maka Total Profit, f(Y):
(17)
Dengan fungsi kendala:
Ti*Yi ≤ Di (18)
(19)
Model diformulasikan dalam bentuk Programa Linier

## Slide 8: Model optimasi perencanaan produksi
***

## Slide 9: Perumusan Permasalahan
Kasus7. Perencanan produksi
PT. ABC memproduksi beberapa macam produk setiap bulan. Perusahaan menetapkan kebijakan jumlah inventory tertentu agar selalu dapat memenuhi permintaan konsumen. Namun jika permintaan tinggi dan perusahaan tidak mampu memenuhi dengan produksi sendiri, PT. ABC mempunyai perusahaan mitra yang biasa untuk sub kontrak produksi. PT. ABC ingin menyusun model perencanaan produksi

## Slide 10: Perumusan Permasalahan
Identifikasi masalah: (antara lain)
Berapa sebaiknya jumlah yang harus diproduksi untuk masing-masing tipe produk, yang meminimumkan biaya sub kontrak?
Berapa sebaiknya jumlah yang harus diproduksi untuk masing-masing tipe produk, yang meminimumkan biaya inventory?

## Slide 11: Karakterisasi Sistem
Elemen-elemen yang terlibat:
Inventory – kebijakan inventory
Jumlah permintaan – demand
Jumlah produk dari sub kontrak
Jumlah produksi
Struktur produk – produk dan komponen

## Slide 12: Perec. Produksi SMBP (Toha, 1993b)
Jika:
Dt : banyaknya permintaan pada periode t
It : banyakya produk jadi yang disimpan
pada periode t
It-1 : banyaknya produk jadi dari periode
sebelumnya, (t-1)
Pt : banyaknya produksi pada periode t
Bt : banyaknya penerimaan dari sub-kontrak
pada periode t
Maka:

## Slide 13: Model Perec. Produksi SMBP
Skema sistem digambarkan sebagai berikut:
t
It-1
It
Dt
Pt
Bt

## Slide 14: Perec. Produksi SMBP
Apabila pada periode t permintaan pasar sebanyak Dt, maka banyaknya produk jadi yang disimpan pada periode t adalah:
It = It-1 – Dt, It≥0 (1)

## Slide 15: Model Perec. Produksi SMBP
Apabila sudah direncanakan pada periode t akan ada penerimaan produk jadi dari sub-kontrak sebanyak Bt, maka banyaknya produk jadi yang disimpan pada periode t adalah:
It = It-1 + Bt – Dt , It ≥0 (2)

## Slide 16: Model Perec. Produksi SMBP
Dengan adanya kegiatan produksi pada periode t, yang akan menghasilkan produk jadi sebanyak Pt, maka banyaknya produk jadi yang disimpan pada saat t adalah:
It = It-1 + Bt + Pt – Dt , It ≥ 0 (3)

## Slide 17: Model Perec. Produksi SMBP
Sehingga apabila ingin ditetapkan suatu rencana produksi, dengan telah diketahui It-1, Bt, Dt, dan It telah ditetapkan, maka rencana produksi adalah:
Pt = Dt – Bt + It – It-1, Pt ≥ 0 (4)

## Slide 18: Model Perec. Produksi SMBP
Karena untuk melakukan produksi membutuhkan waktu produksi (production lead time) selama L>0, maka rencana produksi menjadi:
Pt-L = Dt – Bt + It – It-1, Pt-L ≥ 0 (5)
Pt-L : banyaknya produksi yang mulai dilaksanakan
pada saat akhir periode (t-L) dan selesai pada
saat akhir periode t

## Slide 19: Model Perec. Produksi SMBP
Apabila kegiatan produksinya melibatkan lebih dari satu produk
atau komponen, maka persamaan produksi menjadi:
Pi,t-Li = Dit – Bit + Iit – Ii,t-1 , Pi,t-Li ≥ 0 (6)
Dengan:
i : menyatakan produk atau komponen ke-i, i=1,2, ,N
N : menyatakan jumlah jenis produk atau komponen
Li : menyatakan waktu-produksi pembuatan produk atau komponen ke i
Persamaan (6) merupakan persamaan yang berlaku hanya untuk produk atau komponen i yang saling independen.

## Slide 20: Model Perec. Produksi SMBP
Berdasarkan pada karakteristik SMBP non-repetitif, dimana persediaan produk atau komponen jadi tidak diinginkan, maka persoalannya adalah meminimumkan persediaan semua produk atau komponen jadi sepanjang horison perencanaan T.
Minimasi ini disebut sebagai minimasi ongkos persediaan. Dengan demikian model optimasinya adalah:

## Slide 21: Model Perec. Produksi SMBP
Minimasi
dengan memperhatikan
(9)
(10)
Ii0 =IiT =0, Iit≥0, Pit≥0,
(11)
Z : ongkos simpan seluruh produk atau komponen
sepanjang horison perencanaan t=1,2, …, T
hit : koefisien ongkos simpan produk atau komponen, hit>0
Dit – Bit + Iit – Ii,t-1 =Pi, t-Li