## Slide 1: Perancangan Tata Letak Fasilitas
Lokasi dan Perencanaan Tata Letak
©harwati@uii.ac.id

## Slide 2: KONSEP UTAMA
Plant Site
Plant Design
Material Handling
Integrasi

## Slide 3: Plant/Factory
1.Tempat dimana sumber daya (man, machine, material, money, information, etc) dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi untuk menghasilkan produk/jasa
2.Plant/factory = Industri
Klasifikasi Industri
1. Penghasil bahan baku (i. perminyakan, i. bijih besi)
2. Manufaktur (i. permesinan, i. mobil)
3. Penyalur (transportasi)
4. Pelayanan/Jasa (bank, asuransi, rumah sakit)

## Slide 4: Macam Proses Manufaktur
Continuous Process Industry
Repetitive- process industry
Intermittent- process industry
(24 jam terus menerus)
(proses produksi berulang kembali)
(berlangsung terputus-putus, sesuai order)
TLF berdasar faktor teknis
TLF berdasar aliran produk
TLF berdasar aliran proses

## Slide 5: PLANT SITE

## Slide 6: Kondisi yang mendorong
1. Expansion (perluasan pabrik)
2. Decentralization (pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja)
3. Economic Factors (perubahan pasar, ketersediaan tenaga kerja)
Lokasi Pabrik Ideal
Lokasi yang terletak pada suatu tempat yang memberikan total biaya produksi rendah dan keuntungan yang maksimal

## Slide 7: Faktor yang dipertimbangkan
1. Market Location
2. Raw material
3. Transportation
4. Power
5. Climate
6. Buruh
7. UU
8. Limbah, dll
Dasar Pemilihan Lokasi
1. Lokasi di kota besar
2. Lokasi di pinggir kota
3. Lokasi jauh diluar kota

## Slide 8: Metode Penentuan Lokasi
Ranking Procedure
Analisis Break Even
Metode Load Distance
Analisa Pusat Gravitasi
Analisa Transportasi (M. Heuristik, NCR, VAM)

## Slide 9: Ranking Procedur
Memberi bobot dari masing-masing faktor yang telah diidentifikasikan tersebut berdasarkan derajat kepentingan (Weighted procedure)
Indentifikasi faktor yang relevan dan memiliki signifikansi yang berkaitan dengan proses pemilihan lokasi industri.
  Lokasi bahan baku: bobot 20 % (X1)
  Lokasi pemasaran :bobot 40 % (X2)
  Lokasi tenaga kerja : bobot 10 % (X3)
  Kondisi iklim : bobot 10 % (X4)
  UU dan peraturan lainnya: 5 %(X5)
  Factory utilities and Services: 20 % (X6)
Langkah keempat dari prosedur ini adalah dengan mengalikan bobot dari masing-masing faktor tersebut dengan skor dari tiap-tiap alternatif yang ada (Xi * Yij).
Menghitung total perkalian antara skor dengan bobot ini
Membuat rekomendasi berdasarkan kepada maksimum skor yang menunjukkan hasil pendekatan kualitatif
1
2
3
4
5

## Slide 10
Faktor | Bobot | Jakarta | Bogor | Tangerang | Bandung
Raw Mate’l Supplies | 0.25 | 60 | 65 | 70 | 75
Market | 0.05 | 80 | 75 | 65 | 70
Labor Supplies | 0.10 | 75 | 65 | 75 | 75
Climate Con’tion | 0.20 | 70 | 60 | 70 | 70
Law &Rule | 0.21 | 80 | 80 | 70 | 70
Factory Util &Service | 0.19 | 50 | 60 | 70 | 65
Matrik Awal Penilai Lokasi Dengan Ranking Procedure

## Slide 11
Faktor | Bobot | Jakarta | Bogor | Tangerang | Bandung
Raw Mate’l Supplies | 0.25 | 60(0.25)=15 | 65(0.25)= 16.25 | 70(0.25)= 17.5 | 75(0.25)= 18.75
Market | 0.05 | 4 | 3.75 | 3.25 | 3.5
Labor Supplies | 0.10 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5
Climate Con’tion | 0.20 | 14 | 12 | 14 | 14
Law &Rule | 0.21 | 16.8 | 16.8 | 14.7 | 14.7
Factory Util &Service | 0.19 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 12.35
Matrik penilaian Lokasi dengan Ranking Procedure
Total | 1.0 | 66.3 | 66.7 | 70.25 | 70.8

## Slide 12
Analisa Break-Even untuk penentuan lokasi menggunakan analisa volume biaya
Tiga langkah analisa break-even untuk penentuan lokasi :
1. Tentukan biaya tetap dan variabel setiap lokasi
2. Plotting biaya setiap lokasi, pada grafik dengan vertikal axis sebagai biaya dan horizontal axis sebagai volume tahunan
3. Pilih lokasi yang mempunyai biaya total terendah untuk volume produksi yang diinginkan
Metode Kuantitatif: Analisis Break Even

## Slide 13
Perusahaan karburator mobil, mempertimbangkan 3 lokasi baru, di Indonesia, Tangerang, Bogor atau bandung. Studi kelayakan yang dibuat untuk ketiga lokasi menyatakan bahwa biaya tetap pertahun seperti berikut :
Biaya tetap Biaya Variabel
Tangerang $ 30.000,- $ 75 /unit
Bogor $ 60.000,- $ 45/unit
Bandung $ 110.000,- $ 25/unit
Harga jual karburator $ 120/unit
Perusahaan ingin mencari lokasi yang ekonomis untuk produksi 2000 unit karburator setiap tahun.

## Slide 14
Perhitungan total biaya :
Tangerang = $30.000 + $75(2000) = $180.000,-
Bogor = $60.000 + $45(2000) = $150.000,-
Bandung = $110.000 + $25(2000) = $ 160.000,-
Bilamana yang diharapkan volume produksi 2000 unit per tahun, maka Bogor merupakan lokasi yang akan dipilih dengan keuntungan yang diharapkan sbb:
Total Revenue- Total Biaya = $120(2000)-$150.000
= $90.000/th

## Slide 15
10000
30000
500
1000
1500
2000
2500
3000
60000
110000
180000
Kurva Tangerang
Kurva Bogor
Kurva Bandung
150000

## Slide 16
Metode center of gravity adalah teknik matematik yang digunakan untuk mencari pusat distribusi lokasi yang akan meminimalkan biaya.
Metode ini dipakai untuk menentukan lokasi pasar, volume produk yang akan di angkut ke pasar dan biaya pengapalan dalam mencari lokasi terbaik untuk pusat distribusi.
Metode Kuantitatif Center of Gravity
Dimana
Cx = koordinat pusat gravitasi ; Cy = y - koordinat pusat gravitasi dix = absis koordinat lokasi i diy = ordinat lokasi i
Wi = volume barang yang diangkut ke atau dari lokasi i
Notes: Berdasarkan jarak dan volume. Dengan asumsi biaya itu berbanding lurus dengan jarak.

## Slide 17: Contoh
Sebuah Departement Store mempunyai cabang di 4 lokasi yaitu Jakarta, Bogor Tangerang dan Sukabumi.
Department Store ini mempunyai Ware House di Sukabumi dan berencana untuk mencari pusat lokasi ware house baru.
Lokasi store di Jakarta (30,120); Bogor (130, 130), Tangerang (90, 110) dan Sukabumi (60,40).
Jumlah permintaan kontainer setiap bulan untuk Jakarta (2000); Bogor (1000), Tangerang (1000) dan Sukabumi (2000).
Jakarta (30,120)
Bogor (130,130)
Sukabumi (60,40)
Tangerang (90, 110)
Pusat Gravitasi (66.7, 93,3)
Timur-Barat
Utara-Selatan

## Slide 18
Lokasi Jakarta mempunyai koordinat d1,x= 30; diy= 120; dan W1 = 2000
Dengan menggunakan persamaan Center of gravity diperoleh pusat lokasi yang diinginkan

## Slide 19: TUGAS: 15 Menit
Dimana lokasi terbaik untuk warehouse Z mobile berdasarkan jarak showroom dan kuantitas penjualan per bulan?
Centre of Gravity
  Beberapa showrooms automobile terletak pada koordinat tertentu seperti gambar:
X
Y
A
(100,200)
D
(250,580)
Q
(790,900)
(0,0)
Notes: 11

## Slide 20
X
Y
A
(100,200)
D
(250,580)
Q
(790,900)
(0,0)
Z
Lokasi Z (443,627)
Notes: 13

## Slide 21: Thanks and Have a Great Day! 