## Slide 1: - Karakteristik tata letak fasilitas - tahapan perencanaan tata letak fasilitas
harwati@uii.ac.id

## Slide 2: Tipe-tipe Tata Letak
Tipologi Sistem Manufaktur
Tipologi 1
  Interaksi antara produsen dan konsumen tentang pengiriman dan penerimaan order
  Consumer Order Decoupling Point
Tipologi 2
  Tentang bagaimana sistem produksi secara fisik diatur dalam pabrik.
  Factory Layout

## Slide 3: Konsep (Customer Order Decoupling Point): titik dimana konsumen bertemu dengan produsen
Make to Stock
Assemble to Order
Make to Order
Engineer to Order
Tipologi 1

## Slide 4: Perbedaan Karakteristik Tipe manufaktur

## Slide 5: Tipologi 2
Flow Shop
Layout berdasarkan urutan fabrikasi dan proses perakitan.
-Small-Batch Line Flow non discrete in low volume, ex: pharmacies
-Large-Batch (Repetitive) Line Flow  discrete in large volume ex: motorcycle
-Continuous Line Flow  fluids, powder,metal, etc
Job Shop
Layout berdasarkan kesamaan fasilitas dalam hal proses/Fungsi
Ex: bubut
Fixed Shop
Layout dengan posisi produk tetap dan tertentu dalam lokasi pabrik
Ex: Pesawat Terbang, Kapal Laut

## Slide 6: Karakteristik Klasifikasi Layout

## Slide 7: Job Shop/ Process Layout
A
C
B
D
Product 1
Output
Input
Product 2
low volume, high variety customized products
flexible resources
skilled human resources
Jumbled work flows
high material handling
large of inventories
long flow time
highly structured information system
high cost per unit of product but low investment

## Slide 8: Job Shop/ Process Layout
KEUNTUNGAN
1. Total investasi rendah utk pembelian mesin
2. Fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi besar
3. Mudah untuk mengatasi breakdown dr mesin
KEKURANGAN
1. Adanya aktvitas pemindahan material
2. Kesulitan dalam menyeimbangkan kerja
3. Proses pengendalian produksi lebih kompleks
4. Diperlukan skill operator yang tinggi

## Slide 9: Flow Shop/ Product Layout
Output
Input
A
C
B
D
B
A
Product 1
Product 2
mass production, high standardization, high speed
low material handling
short flow time
low unit-processing costs
high investment cost; needs mass production.
special purpose equipment, and low skilled labor prevent flexibility

## Slide 10: Flow Shop/ Product Layout
KEUNTUNGAN
Aliran material handling lancar, sederhana, logis dan biaya rendah karena aktivitas MH menurut jarak terpendek
Total waktu produksi relatif singkat
WIP process jarang terjadi krn line balancing
Tiap stasiun kerja memerlukan luas area yg minimal
Pengendalian proses produksi mudah dilaksanakan
KEKURANGAN
1. Kerusakan mesin dapat menghentikan aliran produksi secara total
2. Fleksibilitas untuk membuat produk yang berbeda tidak ada
3. Stasiun kerja yg paling lambat akan menjadi hambatan bagi aliran produksi
4. nvestasi yang besar untuk pengadaan mesin

## Slide 11: Fixed Position Layout/ Project Shop
tata letak yang berposisi tetap dimana mesin-mesin dan manusia bergerak menuju lokasi material untuk menghasilkan produk
Mesin las
Mesin las
Mesin las
Mesin las
Mesin las
Mesin las
Gudang bahan baku
Gudang produk jadi

## Slide 12: Fixed Position Layout/ Project Shop
KEUNTUNGAN
1. Perpindahan material bisa dikurangi
2. Kontinuitas operasi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai
3. Fleksibilitas kerja sangat tinggi
KEKURANGAN
1. Peningkatan frekuensi pemindahan bahan & operator pd saat operasi kerja berlangsung
2. Diperlukan operator dg skill tinggi
3. Duplikasi peralatan kerja
4. Perlu pengawasan & koordinasi kerja yg ketat

## Slide 13: Group Technology Layout
Gudang bahan baku
Gudang bahan jadi
m.bubut
pengecatan
m.las
perakitan
m.perata
perakitan
m.gerinda
m. drill
m.press
perakitan
perakitan
m.drill
m.gerinda
m.press
m.drill
m.bubut
penggabungan tata letak proses dengan tata letak produk dengan cara penyelesaian suatu operasi pada suatu departemen kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya.

## Slide 14: Group Technology Layout
KEUNTUNGAN
1. Pendayagunaan mesin secara maksimal
2. Lintasan aliran kerja lebih lancar
KEKURANGAN
1. Diperlukan tenaga kerja yg berketrampilan tinggi
2. Kelancaran kerja sangat tergantung pd kegiatan pengendalian produksi
3. Jika keseimbangan aliran setiap sel sulit dicapai maka perlu adanya “buffers & WIP storage”

## Slide 15
Langkah-langkah Dalam Perencanaan Tata Letak Fasilitas/Pabrik (1)
Analisa Produk
Menganalisa macam dan jumlah produk yg harus dibuat dengan menggunakan pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis. (BOM)
Analisa Proses
Menganalisa macam dan urutan proses pengerjaan produksi yg telah ditetapkan utk dibuat. (OPC & ARC)
Sigi dan Analisa Pasar
Mengidentifikasi macam dan jumlah produk yg dibutuhkan oleh konsumen. Informasi ini digunakan utk menentukan kapasitas produksi yg berikutnya dapat memberi keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produksi yg diperlukan. (Peramalan order/kapasitas perusahaan masing-masing)
Analisa Macam dan Jumlah Mesin/Equipment dan Luas Area yg Dibutuhkan
Dengan memperhatikan volume produk yg akan dibuat, waktu standard, jam kerja dan efisensi mesin maka jumlah mesin dan fasilitas yg diperlukan (juga operator) dapat dihitung. Utk selanjutnya luas area, stasiun kerja, kebutuhan area, jalan lintasan dapat di tentukan agar proses berlangsung dengan lancar (MPOC)

## Slide 16
5. Pengembangan Alternatif Tata Letak
Sebelum menentukan tata letak terbaik yg harus dipilih, terlebih dahulu dilakukan pengembangan alternatif dengan mempertimbangkan :
Analisa ekonomi yg didasarkan macam tipe layout yg dipilih
Perencanaan pola aliran material yg hrs berpindah dari satu proses ke proses berikutnya
Pertimbangan yg terkait dengan luas area, kolom bangunan, struktur organisasi dll
Analisa aliran material dengan memperhatikan volume, frekwensi dan jarak perpindahan material shg diperoleh total biaya yg paling minimum.
Langkah-langkah Dalam Perencanaan Tata Letak Fasilitas/Pabrik (1)
Perancangan Tata Letak Mesin dan Departemen Dalam Pabrik
Hasil analisa thd layout dipakai sebagai dasar pengaturan fasilitas fisik dari pabrik dan pengaturan departemen penunjang,

## Slide 17: TUGAS 2 MINGGU LAGI
1-4

## Slide 18: Thanks 