## Slide 1: Tahapan Perancangan Tata Letak Fasilitas
harwati@uii.ac.id
Meeting - 4

## Slide 2: Sistematika Perancangan Tata Letak
1. Analisis Produk
4. Diagram hubungan aktivitas/aliran
6. Diagram hubungan ruangan
8. Peranc. Alternatif tata letak
9. Evaluasi
7a. Modifikasi
7b. Batasan praktis
5a. Kebutuhan ruangan
5b. Ruangan yang tersedia
2.Analisis Proses
3. Hubungan aktivitas

## Slide 3: Analisa Produk Menganalisa macam dan jumlah produk yg harus dibuat dengan menggunakan pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis
Analisis Buat Beli
Bill of Material
Daftar komponen

## Slide 4: Analisa Proses Menganalisa macam dan urutan proses pengerjaan produksi yg telah ditetapkan utk dibuat.
Operation Process Chart
Routing Sheet
Multi Product Process Chart

## Slide 5: Analisa Hubungan Menganalisa hubungan antar aktifitas yang ada .
From To Chart
AREA ALOCATION DIAGRAM
ACTIVITY RELATIONSHIP CHART
Ongkos Material Handling
Tabel Skala Prioritas

## Slide 6: Kebutuhan
Daftar Komponen dan Bill of Material
Analisis Buat - Beli
Opeation Process Chart (OPC)
Routing Sheet
Multi Product Process Chart (MPPC)
Menentukan Gudang
Ongkos Material Handling (OMH)
From To Chart (FTC)
Outflow, Inflow
Tabel Skala Prioritas (TSP)
Activity Relationship Diagram (ARD)
Activity Relationship Chart (ARC)
Area Alocation Diagram (AAD)
Template

## Slide 7: Analisis Produk

## Slide 8: DAFTAR KOMPONEN
DAFTAR KOMPONEN (PART LIST) YANG MERUPAKAN SUATU DAFTAR LENGKAP MENGENAI KOMPONEN-KOMPONEN YANG ADA

## Slide 9: Analisis Buat Beli (Kuantitatif)
Keputusan Apakah Untuk Suatu Komponen Tertentu Sebaiknya Kita Harus Membuat Sendiri (Sesuai Dengan Kemampuan Dan Potensi Yang Dimiliki Oleh Perusahaan), Ataukah Dengan Pertimbangan Ekonomisnya Lebih Baik Dibeli Bebas Saja Dipasaran Di Sub-kontrakkan Pada Pabrik Lain.
volume produksi
estimasi profitabilitas

## Slide 10: Alur Pertanyaan (kuantitatif)

## Slide 11: Bill of Material
Merupakan rangkaian struktur semua komponen yang digunakan untuk memproduksi barang jadi sesuai dengan Master Production Scheduling
Adalah daftar (list) dari bahan, material atau komponen yang dibutuhkan untuk dirakit, dicampur atau membuat produk akhir

## Slide 12: Fungsi
Secara spesifik struktur Bill of Material tidak saja berisi komposisi komponen, tetapi juga memuat langkah penyelesaian produk jadi
Tujuan
Bill of Material sebagai suatu network atau jaringan yang menggambarkan hubungan Induk (parent product) hingga ke komponen

## Slide 13: PENGGUNAAN BAGI ENGINEERING
Dibuat sebagai bagian peracangan proses produksi
Digunakan untuk menentukan item-item mana saja yang harus dibeli atau dibuat sendiri
PENGGUNAAN BAGI PPIC
Digabungkan dengan Master Production Schedulling (Jadwal Induk Produksi) digunakan untuk menentukan item-item dalam daftar pembelian dan order produksi yang harus dilaksanakan

## Slide 14: PENOMORAN KOMPONEN
Setiap komponen harus memiliki identifikasi unik/khusus yang hanya mengidentifikasikan satu komponen yang disebut Part Number atau Item Number

## Slide 15: PENENTUAN PART NUMBER / ITEM NUMBER
Terdapat 3 cara untuk menentukannya :
Random
Significant
Semi-Significant

## Slide 16: RANDOM
Nomor yang digunakan hanya sebagai pengenal / identitas dan bukan sebagi penjelas (descriptor)  tidak menjelaskan lebih jauh mengenai satu komponen
Contoh : 897543 (bilangan random) untuk komponen spion sepeda motor

## Slide 17: SIGNIFICANT
Adalah nomor yang dapat juga menjelaskan informasi khusus mengenai item / komponen tertentu, seperti sumber material (source), bahan, bentuk dan deskripsi
Contoh significant :
Part Number : 89-4-2-28-143
Jenis item : 89 = Tape Radio Cassete
Tipe/jenis : 4 = Minicompo
Tipe LCD : 2 = Digital
Warna : 28 = Black
Tuts : 142 = 142 buah

## Slide 18: Kekurangan Significant
Harus diubah jika komponen tersebut karakteristiknya diubah atau ingin ditambahkan variabel lain

## Slide 19: SEMI SIGNIFICANT
Beberapa digit pertama menjelaskan mengenai komponen tersebut, sementara digit berikutnya berupa angka random
Contoh Semisignificant
Part Number : 89-43575
Jenis Item : 89 = Tape Radio Cassete
Lima Digit : 43575 = Bilangan random

## Slide 20: INDUK KOMPONEN
Disebut juga Parent Product
Komponen adalah obyek / bagian yang dirakitkan secara bersama-sama untuk membuat Induk (Parent product)
Suatu komponen akan menjadi Induk (Parent) bagi obyek yang menjadi pembentuknya

## Slide 21: Data Penting Untuk Keakuratan HUbungan Induk-Komponen
Part Number Induk (Parent)
Part Number Komponen
Jumlah / kuantitas komponen yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah induk (Parent)
Scrap factor  untuk OPC

## Slide 22: BOM LEVELS
Dimulai dengan level nol (0) untuk produk akhir
Komponen pembentuk produk akhir ditempatkan pada level 1 dan seterusnya, sehingga membentuk sebuah hierarki yang disebut STRUKTUR PRODUK

## Slide 23: JENIS BOM LEVELS
Single Level Bill of Material
Multi Level Bill of Material

## Slide 24: SINGLE LEVEL BOM
Menggambarkan hubungan sebuah induk dengan satu level komponen-komponen pembentuknya
A1
AA1
AA2
AA3

## Slide 25: MULTI LEVEL BOM
Menggambarkan struktu produk yang lengkap dari level nol (0) atau produk akhir sampai level paling bawah
Komponen yang sama dapat digunakan pada level yang berbeda
Independent Demand
Dependent Demand

## Slide 26: Level 1  Produk A Membutuhkan :
1 unit komponen B dengan lead time 3 minggu
2 unit komponen 10 yang harus dibeli (disubkontrak) dengan lead time 2 minggu
2 unit komponen C dengan lead time 2 minggu
Level 2  Komponen B membutuhkan :
2 unit komponen 20 dengan lead time 2 minggu
2 unit komponen D dengan lead time 2 minggu

## Slide 27: Level 2  Komponen C membutuhkan :
3 unit komponen 30 dengan lead time 1 minggu
1 unit komponen 40 dengan lead time 1 minggu
2 unit komponen 50 yang dibeli dari luar dengan lead time 1 minggu
Level 3  Komponen D membutuhkan :
1 unit komponen 60 yang dibeli dari luar dengan lead time 1 minggu
3 unit komponen 70 dengan lead time 1 minggu

## Slide 28: EKSPLOSIAN BILL OF MATERIAL
Adalah BOM dengan urutan dimulai dari induk sampai komponen pada level paling bawah
Adalah BOM yang menunjukkan komponen-komponen yang membentuk suatu induk dari level paling atas sampai level terbawah
Single eksplosian sama dengan Single level BOM
Indented BOM Eksplosian adalah multilevel BOM yang dilengkapi informasi level setiap komponen
Summerized Eksplosian adalah multilevel BOM yang dilengkapi jumlah total setiap komponen yang dibutuhkan

## Slide 29: IMPLOSIAN BILL OF MATERIAL
Adalah BOM yang menunukkan urutan dimulai dari komponen sampai induk / level atas
Untuk mengetahui suatu Part Number menjadi komponen dari induk yang mana saja (kebalikan dari proses Eksplosian)
Digunakan oleh engineer untuk melihat pengaruh perubahan rancangan komponen terhadap induk-induknya

## Slide 30: Latihan Indented Bom Explosion Pencil
Level | Component | Description | Qty/Assy | UOM
1 . 2 1 . 2 . . 3 . 2 . . 3 1 . 2 . . 3 . 2 . . 3 . . . 4 . . 3 . 2 . . 3 . . . 4 . . 3 1 . 2 . . 3 . 2 . . 3 . 2 . . 3 . 2 | 16-108 16-100 18-108 18-109 18-101 18-110 12-108 20-201 20-211 12-113 20-429 20-213 10-103 12-113 20-429 20-213 10-103 22-212 20-241 16-108 16-100 20-235 10-104 20-236 10-103 22-431 | Lead ¾” long Long Lead Eraser Assembly Eraser 1/2” long Eraser material 1/4” Eraser Socket Steel Eraser Socket Upper Barrel Upper Barrel Clip Steel Spring Clip Outer Sleeve Upper Barrel Tube Tubing Outer Casing Steel Spring Clip Outer Sleeve Upper Barrel Tube Tubing Outer Casing Upper Barrel Top Lower Pencil Lead ¾” long Long Thin Lead Inner Sleeve Tubing Inner Outer Tube Tubing Outer Casing Point | 4 0.264 1 1 0.525 1 0.001 1 1 1 0.133 1 1 0.003 1 1 0.133 1 1 1 0.066 1 0.489 1 0.375 1 | EA FT EA EA INCH EA POUND EA EA EA FT EA EA POUND EA EA FT EA EA EA FT EA FT EA FT EA
Susun hierarki BOM
Hitung berapa kebutuhan Lead ¾” Long