## Slide 1: AREA ALLOCATION DIAGRAM

## Slide 2: AREA ALLOCATION DIAGRAM ?
Visualisasi Dari Konfigurasi Tata Letak ARD
Visualisasi Dari Konfigurasi yang Optimal
Dalam Bentuk Block Plan/ Blok Fasilitas
Dengan LUAS AREA SESUNGGUHNYA

## Slide 3: PENUGASAN
Pilih salah satu alternatif yang menurut kalian terbaik, disertai alasan kenapa alternatif tersebut yang terpilih kemudian buat block plannya (AAD).
Transformasikan block plan yang terpilih menjadi desain layout.
Bisa menggunakan Microsoft Visio

## Slide 4: PEMBUATAN BLOCK PLAN

## Slide 5: TRANSFORMASI BLOCK PLAN MENJADI DESAIN LAYOUT

## Slide 6
Contoh AAD Kantor

## Slide 7
Alasan : AAD menggunakan alternatif 1 karena letak tempat parkir yang memudahkan akses ke seluruh departemen dengan mudah

## Slide 8
AAD -> Block Plan dari ARD dengan skala 1:100 (Print A3 bila tidak mencukupi gunakan kertas yang lebih luas lagi)
  AAD Blok Fasilitas Kantor+ Layout Faktual + Pertambahan Luas
  AAD Blok Fasilitas Pelayanan Produksi + Layout Faktual + Pertambahan Luas
  AAD Blok Fasilitas Pelayanan Pabrik + Layout Faktual + Pertambahan Luas
  AAD Gabungan + Layout Faktual + Pertambahan Luas

## Slide 9
**Semua AAD dibuat persegi. Aisle is UP TO YOU
**Block Produksi-> tetap menunjukkan posisi/ lokasi sebenarnya tapi Cukup digambar kotak putih-> Luas terserah.
**Semua unsur yang kami tentukan=WARNA PINK, yang asli buat bervariasi
**Unsur yang kami tentukan sudah ditentukan juga luasnya, adapun ukuran Px L nya, anda bebas mengkreasinya
**Ketika anda temukan yang kami tentukan sudah ada disana, luas tidak usah gunakan yg kami tentukan. Silahkan ikuti saja yang asli. Warna blok jangan buat pink lagi **Unsur faktual luasnya sesuai dg kondisi yg ada disana.
**Gambar AAD diberi dimensi ukuran ruang -> p x l aja

## Slide 10: ANALISIS VOLUME DAN BIAYA ALIRAN

## Slide 11
INPUT
Informasi mengenai jumlah produksi, BOM, OPC, MPPC, jarak antar departemen.
Informasi mengenai kapasitas angkut, waktu perpindahan bahan, dan ongkos pemindahan material yang dibutuhkan.

## Slide 12
OUTPUT
From to Chart (matriks aliran)
Perhitungan ongkos material handling (matriks ongkos) layout awal dan layout usulan blok fasilitas produksi beserta analisisnya.

## Slide 13: From to Chart ?
From to chart (trip frequency chart atau travel chart) merupakan suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis aliran bahan.
Metode ini memuat data total dari berat beban yang dipindahkan dan jarak perpindahan bahan sehingga didapatkan total ongkos ongkos material handling (OMH) dari suatu bagian aktivitas/ fasilitas/ departemen menuju aktivitas/ fasilitas/ departemen yang lainnya dalam suatu pabrik.

## Slide 14: Tujuan pembuatan FTC
Untuk menganalisis perpindahan bahan
Untuk merencanakan pola aliran
Untuk menentuan lokasi aktivitas/ fasilitas/ departemen
Untuk membuat perbandingan pola aliran atau tata letak pengganti
Untuk mengukur efisiensi pola aliran
Untuk menunjukkan suatu ketergantungan antara aktivitas/ fasilitas/ departemen secara kuantitatif
Untuk menunjukkan volume perpindahan antar kegiatan
Untuk memperpendek jarak perpindahan bahan selama proses produksi berlangsung

## Slide 15: Pembuatan
Mengolah data dasar dari multi product process chart seperti contoh dalam Tabel
Operasi | Mesin/ Departemen |  |  |  |  |  | 
 | Gudang bahan baku (A) | Mesin Frais (B) | Mesin Bubut (C) | Gerinda (D) | Gergaji (E) | ….. | Inspeksi akhir (Z)
… |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
Membuat matrix seperti contoh pada Tabel 7.2 dengan jumlah baris dan kolom sesuai dengan jumlah aktivitas/ fasilitas/ departemen yang ada pada Tabel 7.1. Urutkan aktivitas/ fasilitas/ departemen berdasarkan susunan geografis ataupun secara logis.
From to Chart | A | B | ….. | ….. | JUMLAH
A | Xxxxxxxx |  |  |  | 
B |  | Xxxxxxxx |  |  | 
…… |  |  | Xxxxxxxx |  | 
…… |  |  |  | Xxxxxxxx | 
JUMLAH |  |  |  |  | 

## Slide 17
Masukkan angka sebagai tanda hitungan untuk setiap perpindahan satu unit bahan maupun part produk dari suatu aktivitas/ fasilitas/ departemen kedalam elemen matriks yang sesuai.
Akumulasikan jumlah hitungan setiap elemen matriks sebagai jumlah perpindahan total antar kegiatan tertentu.
Jumlahkan tanda hitungan dalam setiap elemen matriks untuk setiap baris dan kolom (jumlah total baris dan kolom harus sama).
Optimasi urutan aktivitas/ fasilitas/ departemen didapatkan dengan mempertimbangkan pola aliran dari proses produksi yang tepat, analisis jarak perpindahan dan ongkos material handling.

## Slide 18: Contoh
From to Chart | A | B | C | D | JUMLAH
A | Xxxxxxxx | 10 | 10 |  | 20
B |  | Xxxxxxxx | 10 |  | 10
C |  |  | Xxxxxxxx | 20 | 20
D |  |  |  | Xxxxxxxx | 
JUMLAH |  | 10 | 20 | 20 | 50

## Slide 19: Ongkos Material Handling
Aktivitas pemindahan bahan akan berkontribusi terhadap biaya produksi. Sehingga diperlukan perhitungan ongkos material handling yang diperlukan untuk melakukan suatu pergerakan bahan dari suatu fasilitas/ departemen ke fasilitas/ departemen lainnya.

## Slide 20
Ongkos material handling ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
Jenis material handling device
Volume angkut material handling device
Jarak perpindahan bahan
Bentuk dan jenis bahan yang dipindahkan
Jumlah bahan yang dipindahkan
Berat bahan yang dipindahkan

## Slide 21
Ongkos material handling dapat diestimasi dengan memperhatikan biaya mesin dan operatornya yaitu:
OMH per meter = Biaya mesin/ alat + Biaya operator
Biaya mesin/ alat = Biaya perawatan + Biaya Bahan Bakar + Depresiasi
Depresiasi merupakan penurunan nilai fisik barang seiring dengan penggunaan dan waktu.

## Slide 22
Metode straight-line depreciation
Dengan :
D = annual depreciation charge, N = Umur ekonomis
P = Harga alat, S = Nilai sisa
Sehingga depresasi mesin per jam adalah:
D /jam = P(-S)/(umur ekonomis x jumlah hari kerja dalam setahun x jam kerja dalam sehari)
= Rp / jam

## Slide 23
Dalam perhitungan ongkos material handling, terdapat dua cara untuk menentukan koefisien ongkos yaitu:
Outflow yang digunakan untuk melihat koefisien ongkos yang keluar dari suatu fasilitas/ departemen seperti ilustrasi dalam Gambar
Inflow yang digunakan untuk melihat koefisien ongkos yang masuk ke suatu fasilitas/ departemen seperti ilustrasi dalam Gambar

## Slide 24: Outflow
FTC untuk OMH
s
Menghitung Outflow A ke B = 10 / 20 = 0,5
Menghitung Inflow A ke B = 10 / 10 = 1
To From | A | B | C | D | JUMLAH
A | Xxxxxxxx | 10 | 10 |  | 20
B |  | Xxxxxxxx | 10 |  | 10
C |  |  | Xxxxxxxx | 20 | 20
D |  |  |  | Xxxxxxxx | 
JUMLAH |  | 10 | 20 | 20 | 50
dibagi

## Slide 25: END