## Slide 1
REKAYASA KUALITAS
( PERTEMUAN KE 10)

## Slide 2: Analysis of Varian (ANOVA)
Masalah paling kompleks yang sering dihadapi di dalam validitas untuk menentukan kualitas suatu produk / proses dalam industri atau dalam menentukan kepresisian eksperimen adalah munculnya variasi. Karakteristik jaminan kualitas ataupun tingkat presisi selanjutnya diukur dari variansinya.
ANOVA pertama kali dikenalkan oleh Sir Ronald A. Fisher (1930) yang merupakan teknik statistika untuk merepresentasikan variasi hasil eksperimen. ANOVA adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan total variasi eksperimen kedalam sumber-sumber yang diamati. Total variasi didekomposisi kedalam komponen-komponen pembentuknya berupa faktor utama dan atau interaksi antar faktor.
Di dalam ANOVA, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat dan sebagainya dihitung dan diorganisasikan dalam format tabel standar berikut :

## Slide 3
Sumber Variasi | Derajat Bebas (db) | SS | MS | F Hitung | % Kontibusi
Faktor A | VA | SSA | MSA | MSA/MSe | SS’A/SST
Faktor B | VB | SSB | MSB | MSB/MSe | SS’B/SST
Interaksi | VAXB | SSAXB | MSAXB | MSAXB/MSe | SS’AXB/SST
Residual | Ve | SSe | MSe |  | SS’e/SST
Total | VT | SST |  |  | 100%
Tabel Analysis of Varian
Dimana:
VT = Derajat bebas total = N – 1
VA = Derajat bebas faktor A = kA – 1
VB = Derajat bebas faktor B = kB – 1
VAXB = Derajat bebas interaksi = (kA – 1)(kB – 1)
Ve = Derajat bebas kesalahan (error) = VT – VA – VB –VAXB
CF = Correction Factor = T2/N

## Slide 4
SST = jumlah kuadrat total
Persamaan-persamaan yang digunakan dalam ANOVA adalah :
SSA = Jumlah kuadrat faktor A
SSB = Jumlah kuadrat faktor B
SSAXB = Jumlah kuadrat interaksi antar faktor

## Slide 5
SSe = jumlah kuadrat kesalahan (error)
SSe = SST – SSA – SSB – SSA×B …………………………………. (2.22)
MSA = rata-rata jumlah kuadrat faktor A
MSA = SSA/VA ………………………………………….. (2.23)
MSB = rata-rata jumlah kuadrat faktor B
MSB = SSB/VB …………………………………………... (2.24)
MSA×B = rata-rata jumlah kuadrat interaksi faktor A×B
MSA×B = SSA×B/VA×B ………………………………... (2.25)
MSe = rata-rata jumlah kuadrat kesalahan faktor (error)
MSe = SSe/Ve …………………………………………….(2.26)
T = jumlah seluruh pengamatan
………………………………………………… (2.27)

## Slide 6
Dimana :
kA = jumlah level faktor A
kB = jumlah level faktor B
N = jumlah kuadrat Eksperimen
N = k x n
nAi, nBj = jumlah pengamatan (trial) faktor A dan faktor B
Model persamaan yang mewakili keadaan pengamatan adalah
…………………………………… (2.28)
dimana :
i = 1,2,3,…,m
k = 1,2,3,…,n;

## Slide 7
Untuk menguji perbedaan pengaruh taraf faktor didasarkan pada hipotesis awal yang menyatakan bahwa efek taraf faktor A adalah sama, sehingga hipotesanya adalah :
Ho : αi = α2…….= αm = 0
H1 : paling sedikit ada satu α1 ≠ 0
Dalam pengujian hipotesis, statistik uji yang digunakan adalah F hitung = MSA/MSe kemudian dibandingkan dengan F tabel : Fα(VA,Ve) Kesimpulan yang diperoleh adalah menolak Ho apabila F hitung > Fα(VA,Ve) dan jika F hitung < Fα(VA,Ve), maka Ho diterima.

## Slide 8
Prosedur Penggabungan (pooling) Efek Faktor
Suatu metode yang dianjurkan apabila faktor yang diamati ternyata tidak signifikan secara statistik setelah melalui uji signifikansi adalah metode pooling. Apabila kontribusi suatu faktor sangat kecil, maka jumlah kuadrat dari faktor tersebut digabungkan dengan jumlah kuadrat error. Kemudian jumlah kuadrat setiap faktor lainnya yang signifikan disesuaikan (adjustment). Penggabungan biasanya dimulai dari jumlah faktor terkecil, kemudian berturut-turut dilanjutkan dengan jumlah kuadrat faktor yang lebih besar. Taguchi menganjurkan prosedur penggabungan ini dilakukan sampai setengah derajat bebas error mendekati setengah dari total derajat bebas pengamatan .

## Slide 9
Persen Kontribusi
Persen kontribusi merupakan fungsi jumlah kuadrat dari setiap faktor dan setiap interaksi penyebab variasi. Persen kontribusi menunjukkan kekuatan relatif faktor maupun interaksinya dalam mengurangi variasi. Variasi total yang dimaksud didalam eksperimen adalah setiap faktor dan atau interaksinya yang signifikan dalam persen kontribusinya. Apabila level faktor dan atau interaksinya dikendalikan dengan teliti, maka variasi total dapat direduksi oleh banyaknya persen kontribusi. Jika jangkauan data dalam eksperimen relatif kecil dibanding data dalam produksi, maka meskipun suatu faktor signifikan didalam pengujian, variasi yang diterangkan efek faktor dan ataupun interaksinya tetap memuat variasi error .

## Slide 10
Persamaan berikut menyatakan variasi faktor A
MSA = MS’ A + MSe
MS’ A = MSA – MSe
Sehingga persen kontribusi terhadap variasi total adalah :
PA = SSA’/SST x 100 %
PB = SSB’/SST x 100 %
TUGAS : LAKUKAN UJI ANOVA DARI TUGAS SEBELUMNYA

## Slide 11: UJI PREDIKSI
Dalam kehidupan sehari – hari , sering dilihat suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi akibat peristiwa yang lain. Untuk mengetahui hubungan antara kejadian tersebut, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui maka analisis regresi dapat dijadikan alat untuk membantu menganalisis hubungan tersebut.
Analisis regresi memiliki 3 kegunaan yaitu, deskripsi, kendali, dan prediksi (peramalan). Tetapi manfaat utama dari kebanyakan penyelidikan statistik dalam dunia bisnis dan ekonomi adalah mengadakan prediksi atau peramalan.

## Slide 12
Dalam analisis regresi dikenal dua macam variabel atau peubah yaitu variabel bebas (independent variabel) dan variabel tidak bebas (dependent variabel). Variabel bebas adalah variabel yang telah diketahui nilainya, sedangkan variabel tidak bebas adalah variabel yang nilainya belum diketahui dan yang akan diramalkan.

## Slide 13: Regresi Linier Sederhana
Regresi linier sederhana mengamati pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Secara matematis regresi linier sederhana dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :
Ŷ = a + b X
dimana:
Ŷ = variabel yang diramalkan ( variabel dependent )
X = variabel yang diketahui ( variabel independent )
a = besarnya nilai pada saat X = 0
b = besarnya nilai perubahan nilai apabila nilai X bertambah satu satuan disebut koefisien regresi.

## Slide 15: Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda mengamati pengaruh lebih dari satu variabel bebas (independent variabel) terhadap variabel tidak bebas (dependent variabel), minimal ada dua buah variabel bebas. Secara sistematis regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn
dimana:
Ŷ= variabel yang diramalkan ( dependent variabel )
X1, X2 , X3 ,..., Xn = variabel yang diketahui (independent variabel)
b1, b2, b3, . . . , bn = koefisien regresi