## Slide 1
REKAYASA KUALITAS
( PERTEMUAN KE 12)

## Slide 2: Contoh Anova
Diketahui data hasil eksperimen 2 faktor masing-masing dengan 2 level sbb :
A1 = (70+72+75+77) = 294; B1 = (70+72+65+62) = 269
A2 = (65+62+60+61) = 248; B2 = (75+77+60+61) = 273
 | Faktor/level |  | Replikasi | 
Trial | A | B | 1 | 2
1 | 1 | 1 | 70 | 72
2 | 1 | 2 | 75 | 77
3 | 2 | 1 | 65 | 62
4 | 2 | 2 | 60 | 61

## Slide 3
T = (70 + 72 + ………. + 61) = 542
CF = T2/N = (542)2 /8 = 36.720,5
SST = (702+722+…….+612) – 36.720,5 = 307,5
SSA = 2942/4 + 2482/4 – 36.720,5 = 264,5

## Slide 4
SSB = 2692/4 + 2732/4 – 36.720,5 = 2
SSA×B = (1422+1522+1272+1212)/2 – 36.720,5 – 264,5 – 2
= 32
SSe = SST – SSA – SSB – SSA×B
SSe = 307,5 - 264,5 – 2 – 32 = 9

## Slide 5
MSA = SSA/VA = 264,5/1 = 264,5
MSB = SSB/VB = 2/1 = 2
VA×B = VA × VB
MSA×B = SSA×B/VA×B = 32/1
VT = N-1; Ve = VT – VA – VB – VA×B
MSe = SSe/Ve = 9/4 = 2,25

## Slide 6
Sumber Variasi | Derajat Bebas (db) | SS | MS | F Hitung | F Tabel
Faktor A | 1 | 264,5 | 264,5 | 117,55 | 7,7086
Faktor B | 1 | 2 | 2 | 0,89 | 7,7086
Interaksi | 1 | 32 | 32 | 14,22 | 7,7086
Residual | 4 | 9 | 2,25 |  | 
Total | 7 | 307,5 |  |  | 
Tabel Analysis of Varian
Kesimpulan : Kesimpulan yang diperoleh adalah menolak Ho apabila F hitung > Fα(VA,Ve) dan jika F hitung < Fα(VA,Ve), maka Ho diterima.

## Slide 7
SSA′ = 264,5 – (2,25 × 1) = 262,25, dengan cara yang sama diperoleh :
SSB′ = 2 – (2,25 × 1) = - 0,25
SSA×B′ = 32 – (2,25 × 1) = 29,75
SSe′ = 9 + 2,25 + (1+ 1 +1) = 15,75
PA = SSA′/SST × 100 %
= 262,25/307,5 × 100% = 85,28%
PB = SSB′/SST × 100 %
= - 0,25/307,5 × 100% = - 0,08%

## Slide 8
PA×B = SSA′ /SST × 100 %
= 29,75/307,5 × 100% = 9,67%
Pe = SSe′/SST × 100 %
= 15,75/307,5 × 100% = 5,12%
Sumber Variasi | db | SS | MS | F Hitung | SS′ | P
Faktor A | 1 | 264,5 | 264,5 | 117,55 | 262,25 | 85,28
Faktor B | 1 | 2 | 2 | 0,89 | - 0,25 | - 0,08
Interaksi | 1 | 32 | 32 | 14,22 | 29,75 | 9,67
Residual | 4 | 9 | 2,25 |  | 15,75 | 5,12
Total | 7 | 307,5 |  |  |  | 

## Slide 9: Contoh Regresi Linier Berganda
Diketahui data pengeluaran (Y), pendapatan (X1) dan banyak jiwa (X2) sbb :
Y | 23 | 7 | 15 | 17 | 23 | 22 | 10 | 14 | 20 | 19
X1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6
X2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3

## Slide 11
No | Y | X1 | X2 | X1 Y | X2 Y | X1X2 | X12 | X22
1 | 23 | 10 | 7 | 230 | 161 | 70 | 100 | 49
2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 21 | 6 | 4 | 9
3 | 15 | 4 | 2 | 60 | 30 | 8 | 16 | 4
4 | 17 | 6 | 4 | 102 | 68 | 24 | 36 | 16
5 | 23 | 8 | 6 | 184 | 138 | 48 | 64 | 36
6 | 22 | 7 | 5 | 154 | 110 | 35 | 49 | 25
7 | 10 | 4 | 3 | 40 | 30 | 12 | 16 | 9
8 | 14 | 6 | 3 | 84 | 42 | 18 | 36 | 9
9 | 20 | 7 | 4 | 140 | 80 | 28 | 49 | 16
10 | 19 | 6 | 3 | 114 | 57 | 18 | 36 | 9
∑ | 170 | 60 | 40 | 1122 | 737 | 267 | 406 | 182

## Slide 12
Menggunakan rumus diatas diperoleh persamaan sbb :
170 = 10 a + 60 b1 + 40 b2
1122 = 60 a + 406 b1 + 267 b2
737 = 40 a + 267 b1 + 182 b2
Dengan menggunakan pendekatan eliminasi diperoleh :
a = 3,918727912; b1 = 2,491166078 ; b2 = - 0,466431095
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn
Ŷ = 3,9187 + 2,4912 X1 - 0,4664 X2

## Slide 13
Setelah kita melakukan :
Uji Normalitas Data
Uji Homogenitas Variansi
Analisis Variansi ( ANOVA )
Menghitung nilai signal to noise ratio ( SNR ) hasil eksperimen berdasarkan karakteristik mutu tujuan
Menghitung efek tiap faktor
Menentukan nilai optimal level tiap faktor pada masing-masing respon.
Jika kombinasi level faktor optimal pada masing-masing respon berbeda, maka sebelum menghitung nilai optimal untuk kedua respon lakukan prediksi untuk kombinasi level faktor yang belum dieksperimenkan.

## Slide 14
Misal jika kita mempunyai 7 faktor dengan 2 level, maka kita punya 27 = 128 alternatif. Dengan metode Taguchi hanya 8 alternatif yang sudah dieksperimenkan. Berdasarkan data 8 alternatif tersebut , digunakan untuk memprediksi sisanya (128-8=120).
TUGAS : LAKUKAN PREDIKSI UNTUK LANJUTAN TUGAS YANG LALU